## Slide 1
A
B
C
D
E
TEST KHOẢNG CÁCH TRUYỀN NHẬN
MODULE ZIGBEE TI CC2530
Ta có 5 Module Zigbee Ti CC2530, để cho dễ theo dõi, ta sẽ đặt tên như bên dưới
Tất cả các module đều được setup như sau:
Baudrate: 9600
Chế độ truyền – nhận: Broadcast

## Slide 2
A
B
Test Case 1: Truyền nhận giữa 2 module
Các bước thực hiện:
Kết nối mỗi module A và B với máy tính (hoặc một MCU) qua chuẩn UART
Từ A phát tín hiệu “A sent to B” liên tục 1 giây/lần
Kiểm tra tín hiệu nhận được ở B
Cầm máy tính (MCU) có gắn B đi ra xa A, theo dõi tín hiệu nhận được tại 2 vị trí: + Vị trí xa nhất mà B có thể nhận tốt (hầu như không mất dữ liệu) tín hiệu từ A + Vị trí ngay khi B không nhận được tín hiệu từ A
Làm ngược lại: cho B phát – A thu
Máy tính (MCU)
UART
Máy tính (MCU)
UART
ZIGBEE

## Slide 3
Kết quả
Thời gian truyền – nhận dữ liệu: nhanh, gần như ngay lập tức
Khoảng cách truyền: - Không có vật cản: A và B truyền nhận rất tốt trong phạm vi 50m (có thể xa hơn) - Khi có vật cản, cụ thể là đặt A phát ở lầu 3, B là bộ phận thu: + Vị trí xa nhất mà A và B có thể truyền nhận ổn định: B ở lầu 2 + Vị trí xa nhất mà A và B có thể truyền nhận tín hiệu cho nhau: B ở lầu 1
Kết luận:
Khoảng cách truyền nhận giữa 2 module khi trong nhà là không quá xa (tối đa 2 tầng lầu), do vậy không thể dung cách này trong một ngôi nhà lớn, có nhiều tầng lầu
=> Mong muốn khoảng cách truyền nhận giữa 2 module lớn hơn.

## Slide 4
Test Case 2: Truyền nhận giữa 3 module trở lên (mesh)
Các trường hợp test:
Test truyền nhận giữa nhiều module (ở khoảng cách gần)
Test khoảng cách truyền nhận giữa 2 module A, B khi có C, D, E đặt giữa
A
B
C
D
E

## Slide 5
Truyền nhận tín hiệu giữa nhiều module (khoảng cách gần)
A
B
C
D
E
Các bước thực hiện:
Kết nối mỗi module A, B, C, D, E với máy máy tính (hoặc MCU) qua chuẩn UART.
Từ A phát tín hiệu “A sent to ALL” liên tục 1 giây/lần
Kiểm tra và ghi nhận các tín hiệu nhận được ở B, C, D, E
Làm tương tự lần lượt cho B, C, D, E phát, các module còn lại thu
Máy tính (MCU)
UART
ZIGBEE

## Slide 6
Kết quả
Thời gian truyền – nhận dữ liệu: nhanh, gần như ngay lập tức
Tất cả các module B, C, D, E nhận được dữ liệu giống nhau và gần như cùng lúc (tương tự cho B, C, D, E phát, các module còn lại thu)
Các module thu: nhận dữ liệu độc lập với nhau và không bị ảnh hưởng lẫn nhau khi có 1 nguồn phát
Khoảng cách truyền – nhận xa nhất giữa A – B; A – C; A – D; A – E gần như bằng nhau.

## Slide 7
Truyền nhận tín hiệu giữa A và B khi có C, D, E đặt giữa
Các bước thực hiện:
Kết nối mỗi module A, B với 2 máy máy tính (hoặc một MCU) khác nhau; cắm C, D, E vào cục sạc dự phòng qua chuẩn UART.
Đặt C ở vị trí chính giữa khoảng cách truyền nhận xa nhất của A và B (đã có ở Test case 1)
Từ A phát tín hiệu “A sent to B” liên tục 1 giây/lần
Đặt máy tính (MCU) có gắn B tại vị trí xa nhất (đã đo được từ Test case 1). Sau đó đi xa hơn nữa, kiểm tra tín hiệu nhận được từ A.
A
B
C
D
E
Máy tính (MCU)
UART
ZIGBEE
ZIGBEE
Máy tính (MCU)
UART
Nguồn cục sạc dự phòng
ZIGBEE
ZIGBEE
???
???
???
Chú thích: Những mũi tên và “???” màu đỏ chỉ là những giả thiết và kỳ vọng đặt ra, cần kiểm chứng bằng thực nghiệm.

## Slide 8
Kết quả
Khoảng cách truyền nhận tín hiệu giữa A và B không tăng lên khi có C, D và E đặt giữa
Như vậy, sơ đồ ở đầu trang sẽ là như sau:
Kết luận:
Các module C, D, và E chỉ như bộ phận thu nhận tín hiệu từ A mà không chuyển tiếp dữ liệu đi ra xa hơn.
Vậy trong môi trường tòa nhà/văn phòng hoặc chung cư cao tầng có tường dày và nhiều vật cản (tường, cửa kính, bàn ghế, cây,…), các module chỉ truyền nhận được dữ liệu được cho nhau khoảng cách tối đa 2 tầng lầu.
A
B
C
D
E
Máy tính (MCU)
UART
ZIGBEE
ZIGBEE
Máy tính (MCU)
UART
Nguồn cục sạc dự phòng
ZIGBEE

## Slide 9
TỔNG KẾT
Lệnh truyền nhận đáp ứng ngay lập tức và không bị cộng dồn dữ liệu khi truyền nhận.
Có thể truyền nhận dữ liệu với nhau ở khoảng cách - Trong môi trường thoáng đãng: lên tới hàng trăm mét - Trong môi trường tòa nhà, cao ốc có nhiều vật cản: 2 tầng lầu
Trong một hệ thống gồm nhiều module: - 1 module có thể truyền dữ liệu đồng thời cho nhiều module, đồng thời có thể nhận dữ liệu từ nhiều module khác - Các module chỉ có thể truyền nhận trực tiếp qua lẫn nhau (không có mesh). Do vậy, khoảng cách truyền nhận dữ liệu chỉ giới hạn trong khoảng cách truyền nhận tối đa của 2 module.
Module Zigbee Ti CC2530 khi ở chế độ Broadcast:

## Slide 10
TEST KHOẢNG CÁCH TRUYỀN NHẬN MODULE ZIGBEE NXP E75
Sử dụng chip NXP E75 làm module zigbee
Tất cả các module đều được setup như sau:
Baudrate: 115200
Chế độ truyền – nhận: Broadcast
Ta có 2 test case:
Test case 1: test khoảng cách truyền nhận giữa 2 module (A và B)
Test case 2: test hoạt động lưới zigbee (mesh) của module

## Slide 11
A
B
Test Case 1: Truyền nhận giữa 2 module
1. Điều kiện thực nghiệm:
Trong một tòa nhà gồm 4 tầng lầu (cụ thể: văn phòng công ty cổ phần Woss)
1 module phát A đặt tại lầu 3 (phòng kỹ thuật). Tín hiệu phát: “Wellcome to server”
1 module thu B kết nối với máy tính qua cổng UART, có thể cầm tay di chuyển được.
Máy tính (MCU)
UART
Máy tính (MCU)
UART
ZIGBEE
2. Kết quả thực nghiệm:
Thời gian truyền – nhận dữ liệu: nhanh, gần như ngay lập tức
Khoảng cách xa nhất nhận dữ liệu tốt và ổn định: 1 tầng (module thu tại lầu 2)
Khoảng cách xa nhất nhận được dữ liệu (mặc dù không ổn định, mất dữ liệu): 1 tầng rưỡi (module thu tại cầy thang giữa tầng 1 và tầng 2)

## Slide 12
A
B
Test Case 2: Hoạt động lưới Zigbee (mesh) của module
1. Điều kiện thực nghiệm:
Trong một tòa nhà gồm 4 tầng lầu (cụ thể: văn phòng công ty cổ phần Woss)
1 module phát A đặt tại lầu 3 (phòng kỹ thuật). Tín hiệu phát: “Wellcome to server”
1 module thu B kết nối với máy tính qua cổng UART, có thể cầm tay di chuyển được.
1 module trung gian C có nguồn (kết nối với cục sạc dự phòng) đặt tại lầu 2
Máy tính (MCU)
UART
Máy tính (MCU)
UART
ZIGBEE
2. Kết quả thực nghiệm:
Thời gian truyền – nhận dữ liệu: nhanh, gần như ngay lập tức
Khoảng cách xa nhất nhận dữ liệu tốt và ổn định: 2 tầng (module thu tại lầu 1)
Khoảng cách xa nhất nhận được dữ liệu (mặc dù không ổn định, mất dữ liệu): 2 tầng rưỡi (module thu tại cầy thang giữa tầng 1 và tầng trệt)
C
ZIGBEE
ZIGBEE
=> Mesh hoạt động

## Slide 13
So sánh Module Zigbee sử dụng Ti CC2530 và NXP E75
 | Ti CC 2530 | NXP E75
Supply voltage | 3 – 5.5V (proposal 5V) | 2 -3.6V (proposal 3.3V)
Energy consumption | Very low | Very low
Range transmit – receive between 2 modules | Larger (2 floors) | Smaller (1 floor and a half)
Mesh | No | Yes